## Slide 1
关于孔、轴尺寸公差，下列正确的是（）？
孔的最大尺寸减公称尺寸
孔的最大尺寸减最小尺寸
孔的最小尺寸减公称尺寸
孔的公称尺寸减最小尺寸
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 2
孔、轴公差、公称尺寸、偏差、上、下偏差等之间关系，用规定运算符号表示，则下列正确的是（）？
Th=ES-D
Th=ES-EI
Ts=es-d
Ts=d-ei
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 3
孔、轴公差、配合公差、公称尺寸、偏差、上、下偏差等之间关系，用规定运算符号表示，则下列正确的是（）？
Tf=ES+Ts
Tf=ES-EI+es+ei
Tf=Dmax-D+Ts
Tf=Th+Ts
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 4
有关孔、轴配合的基准制度选择，国标规定优先选用哪一种（）？
基轴制
非基准制度
一般制度
基孔制
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 5
有关孔、轴配合的基准制度选择，国标规定优先选用基孔制的孔轴配合，则作为基准孔的下列表述正确的是（）？
基准孔的基本偏差=0
孔的基本偏差代号为H,则EI=0，其孔称为基准孔
基准轴的基本偏差代号为H，则es=0
轴的基本偏差代号为h,则ei=0,其轴称为基准轴
A
B
C
D
提交
单选题
1分