## Slide 1
孔、轴基本偏差代号（国标分别以大小写英文单、双字母---分别对应来表示）分别各有多少种（ ）？
20
26
28
56
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 2
孔、轴基本偏差代号+标准公差等级代号，则分别组成为孔或轴的公差带代号，下列哪个是孔的公差带代号（ ）？
f6
h6
r6
H7
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 3
孔、轴公差带的组合则形成配合，即用孔的公差带/轴的公差带“分子大写/分母小写”表示（孔、轴公称尺寸相同，以下省略），下列正确的配合代号是（ ）？
m7/G8
m6/H7
H7/f6
h6/H7
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 4
带基准制式的孔、轴配合，国标规定优先选用基孔制，下列孔、轴配合哪个是基孔制配合（ ）？
H7/g6
F7/h6
R7/h6
H6/h5
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 5
孔、轴配合的性质（或种类）有几种（ ）？
1种--间隙配合
2种--间隙、过渡配合
3种--间隙、过渡、过盈配合
4种--间隙、过渡、过盈及不松不紧等配合
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 6
下列孔、轴哪个是基孔制的间隙配合性质（ ）？
Ø45H7/f6
Ø40F7/h6
Ø30H7/p6
Ø50H7/k6
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 7
配合公差Tf的大小，它反映了孔、轴配合的“松紧程度”，也反映了配合精度的“低与高”，根据已知条件的不同，Tf的计算公式正确的是下列（ ）？
Tf=Xmin-Xmax
Tf=Ymax-Ymin
Tf=Ymax-Xmax
Tf=Th+Ts
A
B
C
D
提交
单选题
1分