## Slide 1
孔、轴基本偏差代号+标准公差等级代号，则分别组成为孔或轴的公差带代号，下列哪个是基准轴的公差带代号（ ）？
f6
h6
r6
H7
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 2
孔、轴公差带的组合则形成配合，即用孔的公差带/轴的公差带“分子大写/分母小写”表示（孔、轴公称尺寸相同，以下省略），下列正确的基孔制间隙配合代号是（ ）？
m7/G8
m6/H7
H7/f6
h6/H7
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 3
带基准制式的孔、轴配合，国标规定优先选用基孔制，下列孔、轴配合哪个是基轴制过盈配合性质（ ）？
H7/g6
F7/h6
R7/h6
H6/h5
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 4
下列孔、轴哪个是基孔制的过渡配合性质（ ）？
Ø45H7/f6
Ø40F7/h6
Ø30H7/p6
Ø50H7/k6
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 5
配合公差Tf的大小，它反映了孔、轴配合的“松紧程度”，也反映了配合精度的“低与高”，根据已知条件的不同，Tf的计算公式正确的是下列（ ）？
Tf=(ES-EI)+(es-ei)
Tf=Ymax-Ymin
Tf=Ymax-Xmax
Tf=TD+Td
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 6
有关偏差、基本偏差、公差等级及符号、数值等方面，关于孔公差带Ø45F7与Ø45F8，下列叙述正确的是（）？
基本偏差不同，公差等级不同
基本偏差符号为F相同，公差相同
基本偏差分别为其下偏差相同，上偏差不同
基本偏差分别为其上偏差相同，下偏差不同
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 7
有关偏差、基本偏差、公差等级及符号、数值等方面，关于轴公差带Ø45r6与Ø45r7，下列叙述正确的是（）？
基本偏差不同，公差等级不同
基本偏差分别为其下偏差相同，上偏差不同
基本偏差符号分别为r相同，公差相同
基本偏差分别为其上偏差相同，下偏差不同
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 8
某一孔的尺寸标注是
则下列表达较正确全面的是（ ）？
孔是基准孔，基本偏差为H，精度等级为IT7级，公差=+0.025mm
孔是基准孔，基本偏差为H，上偏差=0.025mm，下偏差=0
孔是基准孔，基本偏差为H，精度等级为IT7级，公差=0.025mm
Ø40孔是基准孔，基本偏差为H，基本偏差EI=0，精度等级为IT7级，上偏差ES=+0.025mm，下偏差EI=0mm，公差Th=0.025mm
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 9
基准孔基本偏差为H分别与非基准轴的基本偏差js、j、k、m、n形成的配合性质是（）？
基孔制间隙配合
基孔制过渡配合
基轴制过渡配合
基孔制过盈配合
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 10
已知Ø50n6轴的上偏差为+0.033mm,公差值为0.016mm,
则其基本偏差为（ ）mm?
=0.017
+0.017
+0.033
+0.016
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 11
基准孔基本偏差为H分别与非基准轴的基本偏差p、r、s、t、u形成的配合性质是（）？
基孔制过渡配合
基轴制过盈配合
基孔制过盈配合
基孔制间隙配合
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 12
无刻度光滑极限量规：通规、止规，测量孔或轴时，其验收合格原则是（ ）？
通规能够通过，并且止规不能通过，被测孔或轴合格；
通规不能通过，或者止规能通过，被测孔或轴不合格；
通规能通过，或者止规也能通过，被测孔或轴不合格；
塞规（通规、止规）是既能检测孔，又能检测轴的测量器具
A
B
C
D
提交
单选题
1分