## Slide 1
几何公差（即形位公差）的分类、特征项目名称及规定符号方面知识点，以下其分类有
（ ）大类？
一
二
三
四
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 2
几何公差按分类为两大类的话，
则下面所列正确的是（ ）？
形状类和方向类
形状类和跳动类
方向类和位置类
形状类和位置类
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 3
几何公差特征项目最基本两大类有特征小项目数，
则下面所列正确的是（ ）？
形状类8个，位置类6个
形状类6个，位置类6个
形状类8个，位置类8个
形状类6个，位置类8个
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 4
此处添加题目描述
此处添加选项内容
此处添加选项内容
此处添加选项内容
此处添加选项内容
A
B
C
D
提交
单选题
1分
此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

## Slide 5
孔、轴公差、公称尺寸、偏差、上、下偏差等之间关系，用规定运算符号表示，则下列正确的是（）？
Th=ES-D
Th=ES-EI
Ts=es-d
Ts=d-ei
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 6
孔、轴公差、配合公差、公称尺寸、偏差、上、下偏差等之间关系，用规定运算符号表示，则下列正确的是（）？
Tf=ES+Ts
Tf=ES-EI+es+ei
Tf=Dmax-D+Ts
Tf=Th+Ts
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 7
有关孔、轴配合的基准制度选择，国标规定优先选用哪一种（）？
基轴制
非基准制度
一般制度
基孔制
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 8
有关孔、轴配合的基准制度选择，国标规定优先选用基孔制的孔轴配合，则作为基准孔的下列表述正确的是（）？
基准孔的基本偏差=0
孔的基本偏差代号为H,则EI=0，其孔称为基准孔
基准轴的基本偏差代号为H，则es=0
轴的基本偏差代号为h,则ei=0,其轴称为基准轴
A
B
C
D
提交
单选题
1分