## Slide 1
有关几何公差（即形位公差）、分类、名称与对应符号识别等方面知识，则下列属于形状公差类的特征项目是（ ）？
平行度、圆度
圆柱度、倾斜度
直线度、圆跳动
平面度、圆柱度
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 2
有关几何公差（即形位公差）、分类、名称与对应符号识别等方面知识，则下列属于位置公差类的特征项目是（ ）？
圆度、平面度
直线度、对称度
圆柱度、对称度
同轴度、对称度
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 3
位置类几何公差又可分为3个小类，则以下所列正确的是（ ）？
形状类、方向类、跳动类
方向类、位置类、跳动类
形状类、方向类、位置类
形状类、位置类、跳动类
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 4
几何公差具有4个基本特征参数，下列叙述正确的是（ ）？
大小、位置、偏差、公差
大小、位置、偏差、方向
大小、位置、形状、方向
大小、位置、形状、公差
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 5
与几何公差比较，尺寸公差具有2个基本特征参数，以下叙述正确的是（ ）？
大小和公差
位置和偏差
大小和位置
公差和偏差
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 6
下列几何公差在图样上标注必须要带参考基准的是（ ）？
直线度和圆柱度
同轴度和对称度
圆度和圆跳动
平面度和垂直度
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 7
下列几何公差在图样上标注不需要带参考基准的是（ ）？
直线度和圆柱度
圆度和对称度
线轮廓度和全跳动
同轴度和垂直度
A
B
C
D
提交
单选题
1分