## Slide 1: 直线度及圆柱的上母线
图中标注几何公差特征项目及被测要素分别是（ ）？
直线度及圆柱的中心轴线
直线度及圆柱的上平面
平行度及圆柱的中心轴线
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 2
图中标注几何公差特征项目、被测要素及公差数值分别是（ ）？
直线度、Ød圆柱上母线及Ø0.02mm
直线度、Ød圆柱中心轴线及Ø0.02mm
直线度、Ød圆柱外表面及Ø0.02mm
平行度、Ød圆柱中心轴线及Ø0.02mm
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 3
图中标注基准符号A、B，其两处提取基准要素分别是（ ）要素？
均为轮廓线
均为上（轮廓）表面
轮廓线、上表面
均为老基准符号，提取轮廓线为基准要素
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 4
图中对齐Ød尺寸线标注基准符号A，其提取基准要素是（ ）要素？
Ød外圆柱面
Ød圆柱的端平面
Ød圆柱的中心轴线
Ød圆柱面的下母线
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 5
图中对齐Ød尺寸线标注基准符号A和B，则几何公差框格中的A-B提取的基准要素是（ ）要素？
提取Ød中心轴线（A）
提取Ød中心轴线（B）
提取左右两段Ød中心轴线A和B的连线作为公共中心轴线（A-B）
提取左右两段Ød外圆柱面A和B，作为公共圆柱面（A-B）
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 6
图中标注几何公差特征项目、被测要素和基准要素分别叙述正确的是（ ）？
倾斜度、75°斜线和圆柱面
倾斜度、75°斜面和圆柱中心轴线
平行度、75°斜面和圆柱中心轴线
垂直度、75°斜线和圆柱中心轴线
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 7
图中标注：1.几何公差特征项目是什么？2.其公差标注解释含义是什么？下列选择正确的是（ ）？
1.圆柱度 2.在圆柱面和圆锥面的任意横截面内，提取（实际）圆周应限定在半径差等于公差值0.03mm的两共面同心圆之间
1.圆度 2.在圆柱面和圆锥面的任意横截面内，提取（实际）圆周应限定在半径差等于公差值0.03mm的两共面同心圆之间
1.圆度 2.两共面同心圆之间
1.圆柱度 2.两同轴圆柱面之间
A
B
C
D
提交
单选题
1分