## Slide 1
滚动轴承是一种在机器中起支承作用的高精度标准部件，其基本结构是由（ ）组成。
内圈、外圈
滚动体（滚子）
保持架
A+B+C
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 2
滚动轴承是一种标准件,
有内外两种互换性。滚动轴承组成零件间为不完全互换性，按精度等级采用（ ）来实现的？
调整法
分组装配法
不需挑选法（不需辅助加工和修配）
附加修配和辅助加工法
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 3
滚动轴承是标准件，则外圈与箱体孔（外壳孔）安装配合的基准制度是
（ ）？
基孔制
基轴制
任一基准制
无基准制
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 4
滚动轴承是标准件，则内圈与传动轴颈安装配合的基准制度是（ ）？
基孔制
基轴制
任一基准制
无基准制
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 5
滚动轴承的公差等级是由轴承的（ ）决定的？
尺寸公差
旋转精度
旋转速度
尺寸公差与旋转精度
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 6
滚动轴承根据尺寸公差和旋转精度分为（ ）级？
十八
二十
五
二
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 7
滚动轴承内圈内径公差带与一般孔作为基准孔（H）相比较其特点是（ ）？
基本偏差代号为H，即下偏差EI=0,上偏差ES>0
基本偏差代号为h，即上偏差es=0,下偏差ei<0
公差带单向偏置在零线下方，即上偏差为0，下偏差为负值
与一般孔作为基准孔（H）的公差带位置相同
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 8
一般与6级、0级滚动轴承相配合的轴颈，其公差等级选择多为（ ）？
IT3~IT5
IT5~IT7
IT6~IT8
IT8~IT10
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 9
在装配图上标注滚动轴承外圈与外壳孔及内圈与轴颈的配合代号，不准分子/分母标注，国标规定是（ ）？
只分别标注外壳孔及轴颈：公称直径+公差带代号
只标注外壳孔：公称直径+公差带代号
只标注轴颈：公称直径+公差带代号
只标注滚动轴承的公差等级代号
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 10
在装配图上标注了滚动轴承内圈与轴颈的配合代号为φ60k6
，则表示其配合基准制度及配合性质分别是（ ）？
基孔制；过渡配合
基轴制；过渡配合
基孔制；过盈配合（小过盈量）
基轴制；过盈配合（小过盈量）
A
B
C
D
提交
单选题
1分